«Утверждаю»

Глава администрации Буйского

муниципального района

_____________ В.А. Ягодин

«___» ______________ 2009г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 2.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(для объектов жилищно-гражданского назначения)

3-х квартирного  жилого дома  в с. Дор  Буйского  района

наименование и месторасположение объекта

1. Общая часть

| Наименование основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Буйского муниципального района |
| Основание для проектирования | Задание на проектирование |
| Вид строительства | Новое |
| Стадийность проектирования | Двухстадийное |
| Генеральная подрядная строительная организация | Определяется по конкурсу |
| Проектная организация | Определяется по конкурсу |
| Очередность и сроки строительства | Одна очередь, 2009 – 2010 г.г. |
| Основные технико-экономические показатели жилого или общественного здания:(тип жилых домов, назначение, этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность, типовые проекты, общая площадь, состав и площади помещений и т.д.) | 3-х квартирный одноэтажный жилой дом 3 квартиры общей площадью по 26,45 кв. метров Встроенные шкафы не предусматривать |
| Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствии с исходными данными |
| Количество экземпляров выдаваемой проектной документации | Четыре, в т.ч. один на электронном носителе |
| Прочие условия | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |

| 1. Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить согласно СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97. Объемы работ определить на стадии проектирования. 2 экземпляра направить заказчику |
| --- | --- |
| 2. Разработка генерального плана участка строительства | - разработать разбивочный план; - план благоустройства территории; - план организации рельефа; - план земляных масс; - сводный план инженерных сетей; - малые архитектурные формы. |
| 3. Геодезические изыскания для кадастровых работ | Согласно технического задания |
| 4. Кадастровые работы | Согласно технического задания |
| 5. Инженерно-геологические изыскания | Выполнить согласно СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97. Объемы работ определить на стадии проектирования. 2 экземпляра предоставить заказчику. |
| 6. Инженерно-экологические изыскания | Выполнить согласно СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97. Объемы работ определить на стадии проектирования. |

2. Генплан, кадастровые работы и инженерные изыскания.

3. Основные технические решения

| 3.1. Отопление и горячее водоснабжение | Поквартирное от автономных газовых котлов. Внутреннее отопление выполнить: трубы – металлопластик, радиаторы - аллюминий |
| --- | --- |
| 3.2. Электроснабжение | Согласно ТУ |
| 3.3. Водоснабжение | Согласно ТУ. Материал труб – полипропилен. |
| 3.4. Канализация | Водонепроницаемый выгреб. Материал труб – полипропилен. |
| 3.5. Газоснабжение | Природный газ, согласно ТУ |

4. Конструктивная часть

| 4.1. Фундаменты | Монолитный железобетон, мелкозаглубленные |
| --- | --- |
| 4.2. Цоколь | Кирпичный |
| 4.3. Наружные и внутренние стены | Местные материалы |
| 4.4. Перегородки | Местные материалы |
| 4.5. Перекрытие | Деревянные балки |
| 4.6. Крыша | Стропильная двухскатная |
| 4.7. Кровля | Металлочерепица |
| 4.8. Полы | ДВП, в санузлах – керамическая плитка |
| 4.9. Окна, двери | По ГОСТ |
| 4.10. Наружная отделка | Сайдинг |
| 4.11 Внутренняя отделка | Оклейка стен обоями по ДВП, масляная окраска полов, дверей, окон. Потолки – водоэмульсионная окраска |

5. Сметная часть и ПОС

| 5.1 Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- |
| 5.2 Сметно-нормативная база | Выполнить сметную документацию в базе ТЕР-2001 (Костромская область) |
| 5.3 Размер накладных расходов | По видам работ согласно МДС81-33.2004г |
| 5.4 Размер плановых накоплений | По видам работ согласно МДС81-25.2001г (письмо №АП5536106) |
| 5.5 Особые требования | Использовать программный комплекс ПК РИК. Сметную документацию выполнить базисно-индексным способом |
| 5.6 Из сводной сметы исключить следующие затраты | Премию за ввод, расходы на экспертизу, авторский надзор |
| 5.7. Расстояние для вывозки мусора | 0,5 км |
| 5.8. Расстояние до райцентра г. Буй | 23 км |
| 5.9. Расстояние до песчаного карьера | 43 км |

6. Задание на проектирование подготовили

| 6.1. Задание на проектирование составил | Администрация Буйского муниципального района (наименование организации) Начальник отдела – главный архитектор – Смирнов А.Н. ________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) «27»апреля 2009 г. м.п. |
| --- | --- |
| 6.2. Задание на проектирование согласовал | Администрация Буйского муниципального района (наименование организации) Заместитель главы администрации – Гуляев Е.В. _______________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись) «27»апреля 2009 г. м.п. |

7. Согласование задания на проектирование

| 7.1. Проектная организация | (наименование организации) (должность, Ф.И.О., подпись) «_______»________________________________200 г. м.п. |
| --- | --- |