«Утверждаю»

Глава администрации Буйского

муниципального района

__________ В.А. Ягодин

«____» __________ 2009г

Техническое задание

на выполнение кадастровых работ.

Место выполнения и объем работ:  Костромская область, Буйский район, д. Елегино; 0,2 га..

Сроки проведения работ:  до 1 августа 2009 года.

Перечень необходимых работ:

- Получение сведений Государственного кадастра недвижимости;

- Извещение заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при  проведении   межевания земельного участка;

- Топографическая съемка земельного участка;

- Подготовка межевого плана с актом согласования местоположения границ земельного участка и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и их согласование;

- Согласование градостроительной проработки;

Требования предъявляемые к Претендентам:

- наличие лицензии выданной Федеральной Службой Геодезии и Картографии России на осуществление работ относящихся к геодезической и картографической деятельности.

II. Требования к выполняемым работам:

1. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности под объектами муниципальных образовательных учреждений, проводится на основании следующих законодательных актов Российской Федерации и Костромской области:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2008).

-  Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

-  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О государственном кадастре недвижимости».

-  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

2. Выполнение подготовительных работ для проведения кадастрового учета по сбору информации о земельном участке требует получение:

- сведений государственного кадастра недвижимости;

- сведений о правообладателях смежных земельных участков;

- сведений о правообладателях инженерных коммуникаций;

- сведений о правах на земельный участок; на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке;

-   каталогов (списков) координат опорной межевой сети (ОМС);

- сведений, содержащихся в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

-   картографических, геодезических и иных материалов, необходимых для выполнения схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории и составления межевого плана.

3. Полевое обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС), опорных межевых знаков (ОМЗ).

4. Подготовка схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории с приложением картографического изображения (в масштабе 1:500 с отображением местоположения улиц, дорог общего пользования, инженерной инфраструктуры и т.п.) и проведение необходимых мероприятий  с целью утверждения схемы администрацией Буйского муниципального района в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Подготовка необходимых проектов нормативных актов органов местного самоуправления.

5. Уведомление лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

6. Определение местоположения границ земельного участка, в том числе ограниченных в использовании частей земельного участка,  посредством определения координат характерных точек границ. Порядок установления характерных точек границ образуемых земельных участков, порядок определения их координат, а также требования к точности определения таких координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

7. Согласование местоположения границ земельного участка со смежными землепользователями.

8. Отражение границ частей земельного участка, ограниченных в использовании и (или) обремененных сервитутами, в межевом плане на основе имеющихся документов и обозначение их на местности.

9. Площадь земельных участков вычисляется с точностью, не ниже графической точности, соответствующей используемому картографическому материалу. Требования к точности определения площади устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Предварительный просмотр подготовительных материалов в органе кадастрового учета.

10. Составление межевых планов земельных участков. Форма межевого плана и требования к его подготовке в соответствии с требованиями действующего законодательства и в соответствии с рекомендациями органа нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

11. Устранение недостатков в переданных выходных материалах, обнаруженных органами, уполномоченными на проведение государственного кадастрового учета земельных участков.

Составил:

Начальник отдела - главный архитектор						А.Н. Смирнов