|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  |  |  | Смета на сумму: | 169 977.60 | руб. |
|  | Заказчик: Управление образованием Буйского муниципального района |
|  | ________________ /_Н.Н.Малова_ / |
|  | «______»____________________ 200__г. |
| Стройка: | г. п. Чистые Боры |
| Объект: | Школа №1 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на ремонт системы отопления и канализации |
| Сметная стоимость: | 169 977.60 | руб. |
| монтажных работ: | 0.564 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.435 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.454 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Старший блок - подвал |
| 1. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м | 0.84 | 500.00 | 10.24 | 420.00 | 364.06 | 8.60 | 59.62 | 50.0808 |
|  |  |  | 433.40 | 1.57 |  |  | 1.32 | 0.17 | 0.1428 |
|  | Объем: 42*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е65-5-3 Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 100 шт. | 0.04 | 1 241.95 | 21.42 | 49.68 | 42.25 | 0.86 | 133 | 5.32 |
|  |  |  | 1 056.17 | 2.41 |  |  | 0.10 |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1346:[ М-(10640.00=106.40*100) ] |
| 3. | С300-1346 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 2 | 135.26 |  | 270.52 |  |  |  |  |
| 4. | С300-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), 30Ч6БР, диаметром 50 мм, шт. | 2 | 219.20 |  | 438.40 |  |  |  |  |
| 5. | Е16-02-001-5 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м | 0.84 | 4 456.26 | 57.48 | 3 743.26 | 268.17 | 48.28 | 37.9155 | 31.84902 |
|  |  |  | 319.25 | 2.21 |  |  | 1.86 | 0.1875 | 0.1575 |
|  | Объем: 42*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 6. | С534-0007 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм, шт. | 12 | 21.15 |  | 253.80 |  |  |  |  |
| 7. | Е69-1-4 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 шт. | 0.03 | 1 128.11 |  | 33.84 | 33.84 |  | 165.3 | 4.959 |
|  |  |  | 1 128.11 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е69-4-1 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах, 100 шт. | 0.03 | 1 002.20 | 1.00 | 30.07 | 17.60 | 0.03 | 78.66 | 2.3598 |
|  |  |  | 586.80 | 0.46 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.0015 |
| 9. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, врезка | 14 | 88.21 | 6.11 | 1 234.93 | 623.23 | 85.58 | 5.129 | 71.806 |
|  |  |  | 44.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 10. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.1764 | 269.28 | 11.71 | 47.50 | 10.04 | 2.07 | 6.1065 | 1.0771866 |
|  |  |  | 56.91 | 0.11 |  |  | 0.02 | 0.0125 | 0.002205 |
|  | Объем: 84*0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 11. | Е26-01-002-1 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, м3 | 1.1 | 1 083.53 | 46.69 | 1 191.89 | 221.16 | 51.36 | 25.645 | 28.2095 |
|  |  |  | 201.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 12. | С104-9400 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена - Энергофлекс д.42/13, м | 230 | 5.65 |  | 1 299.50 |  |  |  |  |
|  | Объем: 84+146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С104-9400 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена - Энергофлекс д.76/13, м | 6 | 11.03 |  | 66.15 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 9 079.54 | 1 580.35 | 196.78 |  | 195.66131 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.31 |  | 0.304005 |
|  | Раздел 2. Спортзат - подвал |
| 14. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м | 0.7 | 500.00 | 10.24 | 350.00 | 303.38 | 7.17 | 59.62 | 41.734 |
|  |  |  | 433.40 | 1.57 |  |  | 1.10 | 0.17 | 0.119 |
|  | Объем: 35*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е65-5-3 Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 100 шт. | 0.02 | 1 241.95 | 21.42 | 24.84 | 21.12 | 0.43 | 133 | 2.66 |
|  |  |  | 1 056.17 | 2.41 |  |  | 0.05 |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С300-1346:[ М-(10640.00=106.40*100) ] |
| 16. | С300-1346 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 2 | 135.26 |  | 270.52 |  |  |  |  |
| 17. | Е16-02-001-5 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м | 0.7 | 4 456.26 | 57.48 | 3 119.38 | 223.48 | 40.23 | 37.9155 | 26.54085 |
|  |  |  | 319.25 | 2.21 |  |  | 1.55 | 0.1875 | 0.13125 |
|  | Объем: 35*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.147 | 269.28 | 11.71 | 39.58 | 8.37 | 1.72 | 6.1065 | 0.8976555 |
|  |  |  | 56.91 | 0.11 |  |  | 0.02 | 0.0125 | 0.0018375 |
|  | Объем: 70*0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 19. | Е26-01-002-1 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, м3 | 0.3 | 1 083.53 | 46.69 | 325.06 | 60.32 | 14.01 | 25.645 | 7.6935 |
|  |  |  | 201.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. | С104-9400 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена - Энергофлекс д.42/13, м | 70 | 5.65 |  | 395.50 |  |  |  |  |
|  | Объем: 35*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 4 524.88 | 616.67 | 63.56 |  | 79.526006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.72 |  | 0.2520875 |
|  | Раздел 3. Переход из столовой в младший блок - подвал |
| 21. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м | 0.15 | 500.00 | 10.24 | 75.00 | 65.01 | 1.54 | 59.62 | 8.943 |
|  |  |  | 433.40 | 1.57 |  |  | 0.24 | 0.17 | 0.0255 |
| 22. | Е16-02-001-5 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м | 0.15 | 4 456.26 | 57.48 | 668.44 | 47.89 | 8.62 | 37.9155 | 5.687325 |
|  |  |  | 319.25 | 2.21 |  |  | 0.33 | 0.1875 | 0.028125 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 23. | С534-0007 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2.5 мм, шт. | 1 | 21.15 |  | 21.15 |  |  |  |  |
| 24. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.0315 | 269.28 | 11.71 | 8.48 | 1.79 | 0.37 | 6.1065 | 0.1923548 |
|  |  |  | 56.91 | 0.11 |  |  |  | 0.0125 | 0.0003938 |
|  | Объем: 15*0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 25. | Е26-01-002-1 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, м3 | 0.06 | 1 083.53 | 46.69 | 65.01 | 12.06 | 2.80 | 25.645 | 1.5387 |
|  |  |  | 201.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 26. | С104-9400 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена - Энергофлекс д.42/13, м | 15 | 5.65 |  | 84.75 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 922.83 | 126.75 | 13.33 |  | 16.36138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |  | 0.0540188 |
|  | Раздел 4. Переход из столовой в младший блок - 1 этаж |
| 27. | Е65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м | 0.24 | 500.00 | 10.24 | 120.00 | 104.02 | 2.46 | 59.62 | 14.3088 |
|  |  |  | 433.40 | 1.57 |  |  | 0.38 | 0.17 | 0.0408 |
| 28. | Е65-21-3 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних, 100 шт. | 0.02 | 2 145.51 | 32.80 | 42.91 | 30.00 | 0.66 | 196 | 3.92 |
|  |  |  | 1 499.87 | 15.19 |  |  | 0.30 | 1.64 | 0.0328 |
| 29. | Е65-21-7 При снятии свыше двух секций на каждую последующею добавлятьк 65-21-3, 100 шт. | 0.02 | 154.58 |  | 3.09 | 3.09 |  | 20.2 | 0.404 |
|  |  |  | 154.58 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е65-21-1 Добавление секций радиаторов одной или двух крайних, 100 шт. | 0.02 | 4 225.87 | 90.11 | 84.52 | 33.06 | 1.80 | 216 | 4.32 |
|  |  |  | 1 652.92 | 16.30 |  |  | 0.33 | 0.88 | 0.0176 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-0555-П:[ М-(13520.00=135.20*100) ]; С300-1308:[ М-(1030.00=10.30*100) ] |
| 31. | Е65-21-5 При добавлении свыше двух секций на каждую последующею добавлять к 65-21-1, 100 шт. | 0.02 | 2 375.72 | 45.06 | 47.51 | 4.25 | 0.90 | 27.8 | 0.556 |
|  |  |  | 212.74 | 8.15 |  |  | 0.16 | 0.44 | 0.0088 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-0555-П:[ М-(13520.00=135.20*100) ]; С300-1308:[ М-(1030.00=10.30*100) ] |
| 32. | Е16-02-001-5 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м | 0.24 | 4 456.26 | 57.48 | 1 069.50 | 76.62 | 13.79 | 37.9155 | 9.09972 |
|  |  |  | 319.25 | 2.21 |  |  | 0.53 | 0.1875 | 0.045 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 33. | Е65-25-2 Смена пробок на радиаторах, 100 шт. | 0.16 | 434.42 |  | 69.51 | 49.89 |  | 41.8 | 6.688 |
|  |  |  | 311.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С300-0474:[ М-(2486.00=24.86*100) ] |
| 34. | С300-1308 Пробки радиаторные, шт. | 8 | 4.85 |  | 38.80 |  |  |  |  |
| 35. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0704 | 1 222.59 | 3.34 | 86.07 | 44.59 | 0.23 | 81.719 | 5.7530176 |
|  |  |  | 633.33 | 0.15 |  |  | 0.01 | 0.0125 | 0.00088 |
|  | Объем: (24*0.21)+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 1 561.91 | 345.52 | 19.84 |  | 45.049538 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.71 |  | 0.14588 |
|  | Раздел 5. Водопровод (умывальники перед столовой) |
| 36. | Е65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м | 0.11 | 290.62 | 5.96 | 31.97 | 27.72 | 0.66 | 34.66 | 3.8126 |
|  |  |  | 251.96 | 0.93 |  |  | 0.10 | 0.1 | 0.011 |
| 37. | Е16-02-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0.11 | 3 990.03 | 67.11 | 438.90 | 39.48 | 7.38 | 42.6305 | 4.689355 |
|  |  |  | 358.95 | 2.21 |  |  | 0.24 | 0.1875 | 0.020625 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 38. | Е16-05-001-1 Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт. | 10 | 19.41 | 4.58 | 194.06 | 134.21 | 45.75 | 1.6905 | 16.905 |
|  |  |  | 13.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С300-0039:[ М-(20.78=18887.00*0.0011) ]; С300-0963:[ М-(61.00=30.50*2) ]; С300-9009:[ ]; С541-0063:[ М-(11.65=5824.00*0.002) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 39. | С300-1236 Сгоны стальные 15 мм, шт. | 10 | 3.21 |  | 32.10 |  |  |  |  |
| 40. | С300-0465 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, шт. | 10 | 19.34 |  | 193.40 |  |  |  |  |
| 41. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0132 | 1 222.59 | 3.34 | 16.14 | 8.36 | 0.04 | 81.719 | 1.0786908 |
|  |  |  | 633.33 | 0.15 |  |  |  | 0.0125 | 0.000165 |
|  | Объем: 12*0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 906.57 | 209.77 | 53.83 |  | 26.485646 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  | 0.03179 |
|  | Раздел 6. Канализация столовой - подвал |
| 42. | Е65-7-2 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм, 100 м | 0.03 | 11 864.45 | 92.16 | 355.93 | 61.68 | 2.76 | 233.5 | 7.005 |
|  |  |  | 2 056.05 | 16.67 |  |  | 0.50 | 0.9 | 0.027 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 355.93 | 61.68 | 2.76 |  | 7.005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.027 |
|  | Раздел 7. Санитарно-технические приборы |
| 43. | Е65-4-2 Демонтаж санитарных приборов унитазов, 100 шт. | 0.05 | 482.04 | 5.80 | 24.10 | 23.81 | 0.29 | 63.84 | 3.192 |
|  |  |  | 476.24 | 2.69 |  |  | 0.13 | 0.29 | 0.0145 |
| 44. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м | 0.04 | 4 771.35 | 13.98 | 190.85 | 25.65 | 0.56 | 73.876 | 2.95504 |
|  |  |  | 641.24 | 0.30 |  |  | 0.01 | 0.025 | 0.001 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 45. | С300-9490 Отвод 90 или 45 гр. диам.100, шт. | 5 | 4.32 |  | 21.60 |  |  |  |  |
| 46. | Е11-01-011-1 Устройство оснований под унитаз стяжек цементных: толщиной 20 мм, раствор цементный М 150, 100 м2 | 0.02 | 1 256.43 | 37.43 | 25.13 | 6.32 | 0.75 | 45.4365 | 0.90873 |
|  |  |  | 315.78 | 18.75 |  |  | 0.38 | 1.5875 | 0.03175 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 47. | Е17-01-003-1 Установка унитазов: унитазы-компакт "Комфорт", 10 компл. | 0.5 | 5 969.47 | 52.98 | 2 984.74 | 118.02 | 26.49 | 28.336 | 14.168 |
|  |  |  | 236.04 | 4.73 |  |  | 2.36 | 0.4 | 0.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 48. | Е17-01-004-1 Установка писсуаров настенных, 10 компл. | 0.4 | 194.42 | 22.75 | 77.77 | 39.07 | 9.10 | 11.868 | 4.7472 |
|  |  |  | 97.67 | 1.48 |  |  | 0.59 | 0.125 | 0.05 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-0529:[ М-(1306.00=130.60*10) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 49. | Е69-1-1 (Ниша для водопроводной трубы у писуара) Пробивка отверстий чугунной действующей канализиции (цементные пробки), 100 шт. | 0.04 | 344.64 |  | 13.79 | 13.79 |  | 50.5 | 2.02 |
|  |  |  | 344.64 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е16-07-003-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм, врезка | 2 | 88.21 | 6.11 | 176.42 | 89.03 | 12.23 | 5.129 | 10.258 |
|  |  |  | 44.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 51. | Е69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт. | 0.02 | 84.28 | 43.32 | 1.69 | 0.82 | 0.87 | 5.49 | 0.1098 |
|  |  |  | 40.96 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е69-4-1 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах, 100 шт. | 0.02 | 1 002.20 | 1.00 | 20.04 | 11.74 | 0.02 | 78.66 | 1.5732 |
|  |  |  | 586.80 | 0.46 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.001 |
| 53. | Е16-03-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м | 0.15 | 5 537.34 | 149.90 | 830.60 | 165.19 | 22.49 | 128.8 | 19.32 |
|  |  |  | 1 101.24 | 1.03 |  |  | 0.15 | 0.0875 | 0.013125 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 54. | Е69-1-1 (Ниша для водопроводной трубы у писуара) Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 шт. | 0.04 | 344.64 |  | 13.79 | 13.79 |  | 50.5 | 2.02 |
|  |  |  | 344.64 |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е15-02-001-1 (Ниша для водопроводной трубы у писуара) Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 | 0.01 | 1 356.01 | 61.89 | 13.56 | 5.97 | 0.62 | 70.88 | 0.7088 |
|  |  |  | 596.81 | 28.22 |  |  | 0.28 | 2.78 | 0.0278 |
| 56. | С300-915-2 Крепления труб диам. 15мм, шт. | 30 | 0.45 |  | 13.50 |  |  |  |  |
| 57. | С300-1534 Вентили муфтовые латунные диаметром 15 мм, шт. | 4 | 20.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |
| 58. | С300-915-5 Муфта соед. 15мм, шт. | 8 | 0.70 |  | 5.60 |  |  |  |  |
| 59. | С300-914-3 Тройник 15х15х15, шт. | 4 | 1.70 |  | 6.80 |  |  |  |  |
| 60. | С300-914-8 Уголок 15х15, шт. | 8 | 1.40 |  | 11.20 |  |  |  |  |
| 61. | Е69-2-1 (Укрепление писуаров) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм, 100 шт. | 0.08 | 84.28 | 43.32 | 6.74 | 3.28 | 3.47 | 5.49 | 0.4392 |
|  |  |  | 40.96 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е69-2-2 (Укрепление писуаров) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен, 100 шт. | 0.16 | 81.05 | 41.66 | 12.97 | 6.30 | 6.67 | 5.28 | 0.8448 |
|  |  |  | 39.39 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е54-11-1 (Укрепление писуаров) Установка металлических анкеров, 100 кг | 0.03 | 78.83 | 9.60 | 2.36 | 2.08 | 0.29 | 10.05 | 0.3015 |
|  |  |  | 69.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С101-0782:[ М-(847.00=7700.00*0.11) ] |
| 64. | С103-0002 (Укрепление писуаров) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм, м | 3 | 14.66 |  | 43.98 |  |  |  |  |
| 65. | Е15-04-030-4 Масляная окраска металлических труб диаметром менее 50 мм количество окрасок 2, 100 м2 | 0.00195 | 1 222.59 | 3.34 | 2.38 | 1.23 | 0.01 | 81.719 | 0.159352 |
|  |  |  | 633.33 | 0.15 |  |  |  | 0.0125 | 0.0000244 |
|  | Объем: 1.5*0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 4 579.61 | 526.09 | 83.86 |  | 63.725622 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.91 |  | 0.3391994 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 21 931.27 | 3 466.83 | 433.96 |  | 433.8145 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.06 |  | 1.1539807 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 7, 8, 49, 51, 52, 54, 61, 62; %=81 - по стр. 10, 18, 24; %=90 - по стр. 11, 19, 25; %=94.5 - по стр. 35, 41, 55, 65; %=110.7 - по стр. 46; %=85 - по стр. 63) |  |  |  | 425.79 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 8, 49, 51, 52, 54, 61, 62; %=59.5 - по стр. 10, 11, 18, 19, 24, 25; %=46.75 - по стр. 35, 41, 55, 65; %=63.75 - по стр. 46; %=80 - по стр. 63) |  |  |  | 271.48 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 14, 21, 27, 36, 43; %=103 - по стр. 2, 15, 28-31, 33, 42; %=115.2 - по стр. 5, 9, 17, 22, 32, 37, 38, 44, 47, 48, 50, 53) |  |  |  | 3 053.75 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 14, 21, 27, 36, 43; %=60 - по стр. 2, 15, 28-31, 33, 42; %=70.55 - по стр. 5, 9, 17, 22, 32, 37, 38, 44, 47, 48, 50, 53) |  |  |  | 1 904.28 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 27 586.57 |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты 1% | 1 |  |  | 275.87 |  |  |  |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами |  |  |  | 27 862.44 |  |  |  |  |
|  | Рынок 5,17 | 5.17 |  |  | 144 048.81 |  |  |  |  |
|  | НДС 18% | 18 |  |  | 25 928.79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 169 977.60 |  |  |  |  |

| Составил: | С.В.Громов |
| --- | --- |
| Проверил: | Н.Г.Кокошников |