«Утверждаю»

Глава администрации Талицкого

сельского поселения

_____________Богомолова М.С.

«___» _________ 2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Тринадцати 4-х квартирных  жилых домов  в п. Талица  Буйского  района

наименование и месторасположение объекта

1. Общая часть

| Наименование основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Талицкого сельского поселения |
| Основание для проектирования | Задание на проектирование |
| Вид строительства | Новое |
| Стадийность проектирования | Двухстадийное: проектная и рабочая документация. |
| Генеральная подрядная строительная организация | Определяется по аукциону |
| Проектная организация | Определяется по конкурсу |
| Очередность и сроки строительства | Одна очередь, 2009 – 2010 г.г. |
| Основные технико- экономические показатели жилого или общественного здания:(тип жилых домов, назначение, этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность, типовые проекты, общая площадь, состав и площади помещений и т.д.) | Два одноэтажных жилых дома общей площадью по 105,8 м2 ,с четырьмя однокомнатными квартирами: дом № 1 – две квартиры по 30,9 м2 ; две квартиры по 22 м2; Дом № 2 - две квартиры по31,5 м2; две квартиры по 21,2 м2 . Два одноэтажных жилых дома общей площадью по 174 м2 с одно и двух комнатными квартирами Дом № 1 - две однокомнатные квартиры общей площадью по 26 м2; и две двухкомнатные квартиры общей площадью по 61 м2. Дом № 2 - две однокомнатные квартиры общей площадью по 33,5 м2 ; и две двухкомнатные квартиры общей площадью по 53,5 м2. Четыре одноэтажных жилых дома общей площадью по 144м2 с одно и двух комнатными квартирами Дом № 1 - две двухкомнатные квартиры общей площадью по 52,5 м2 ; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 19,5 м2; Дом № 2 - две двухкомнатные квартиры общей площадью по 44,5 м2; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 27,5 м2 . Дом № 3 - две двухкомнатные квартиры общей площадью по 42 м2 ; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 30 м2; Дом № 4 - две однокомнатные квартиры по35,5 м2 ; две однокомнатные квартиры по 36,5 м2. Пять одноэтажных жилых домов общей площадью по 154м2 с одно и двух комнатными квартирами: Дом № 1 - две двухкомнатные квартиры общей площадью по 55,8 м2 ; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 21,2 м2; Дом № 2 - две двухкомнатные квартиры общей площадью по 41,25 м2; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 35,75 м2 Дом № 3 - 2 двухкомнатные квартиры общей площадью по 41,25 м2 ; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 35,75 м2; Дом № 4 - две однокомнатные квартиры общей площадью по38,8 м2; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 38,2 м2 Дом № 5 - две двухкомнатные квартиры общей площадью по 44,5 м2 ; и две однокомнатные квартиры общей площадью по 32,5 м2; |
| Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | В соответствии с исходными данными |
| Количество экземпляров выдаваемой проектной документации | Четыре, в т.ч. один на электронном носителе |
| Прочие условия | Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» При необходимости учесть снос аварийных строений |

2. Генплан.

| 1. Разработка генерального плана участка строительства | - разработать разбивочный план; - план благоустройства территории; - план организации рельефа; - план земляных масс; - сводный план инженерных сетей; - малые архитектурные формы |
| --- | --- |

3. Основные технические решение

| 3.1. Отопление и горячее водоснабжение | Поквартирное от автономных газовых котлов. Трубы – полипропилен, радиаторы - аллюминий |
| --- | --- |
| 3.2. Электроснабжение | Согласно ТУ (по расчёту мощности выполненному проектной организацией) |
| 3.3. Водоснабжение | Согласно ТУ ( по расчёту мощности выполненному проектной организацией ) Материал труб – полипропилен. |
| 3.4. Канализация | Водонепроницаемый выгреб. Материал труб – полипропилен. |
| 3.5. Газоснабжение | Природный газ, согласно ТУ (по расчёту мощности выполненному проектной организацией) |

4. Конструктивная часть

| 4.1. Фундаменты | Монолитный железобетон, мелкозаглубленные ленточные фундаменты. |
| --- | --- |
| 4.2. Цоколь | Кирпичный |
| 4.3. Наружные и внутренние стены | Местные материалы деревянный брус Наружные стены брус 150*150 Внутренние стены 100*150 |
| 4.4. Перегородки | Местные материалы Щитовые по деревянному каркасу |
| 4.5. Перекрытие | Деревянные балки |
| 4.6. Крыша | Стропильная двухскатная |
| 4.7. Кровля | Металлочерепица |
| 4.8. Полы | ДВП, в санузлах – керамическая плитка |
| 4.9. Окна, двери | По ГОСТ |
| 4.10. Наружная отделка | Сайдинг |
| 4.11 Внутренняя отделка | Оклейка стен обоями по гипсокартону. Потолки – обивка ДВП масляная окраска полов, потолков, дверей, окон. |

5. Сметная часть и ПОС

| 5.1 Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- |
| 5.2 Сметно-нормативная база | Выполнить сметную документацию в базе ТЕР-2001 (Костромская область) Предельная сметная стоимость 1кв.м. общей площади - 30.0 тыс. руб. (с НДС).В том числе проектные, изыскательские и межевые работы. |
| 5.3 Размер накладных расходов | По видам работ согласно МДС81-33.2004г |
| 5.4 Размер плановых накоплений | По видам работ согласно МДС81-25.2001г (письмо №АП5536106) |
| 5.5 Особые требования | Использовать программный комплекс ПК РИК. Сметную документацию выполнить базисно - индексным способом |
| 5.6 Из сводной сметы исключить следующие затраты | Премию за ввод, расходы на экспертизу, авторский надзор |
| 5.7. Расстояние для вывозки мусора | 1 км |
| 5.8. Расстояние до райцентра г. Буй | 42 км |
| 5.9. Расстояние до песчаного карьера | 63 км |

6. Задание на проектирование подготовили

| 6.1Задание составил | Специалист отдела архитектуры и градостроительства А.В. Бредихин. « » 2009г. |
| --- | --- |
| 6.2 Задание проверил | Начальник отдела – главный архитектор А.Н Смирнов. « » 2009г. |
| 6.3Задание согласовал | Первый заместитель главы администрации Е.В. Гуляев. « » 2009г. |

7. Согласование задания на проектирование

| 7.1. Проектная организация | (наименование организации) (должность, Ф.И.О., подпись) «_______»________________________________200 г. м.п. |
| --- | --- |