# ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования Буйского муниципального района разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий территориального развития района на 20-25 лет.

Схема территориального планирования муниципального района – это особый вид проектных работ, в рамках которого разрабатываются стратегические решения по рациональной пространственной организации территории. Целью территориального планирования является разработка долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-экономического развития муниципального района, предполагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем).

При разработке Схемы особое внимание было уделено анализу природно-ресурсной составляющей территории. При этом акцент был сделан на выделении тенденций развития территории и оценке их возможного масштаба, который впоследствии уточнится при более детальной проработке или при составленных тематических программ.

Схема территориального планирования основывается на следующих положениях:

- социальная ориентация, полагающая последовательное повышение материального уровня жизни населения и создание благоприятной среды для жизнедеятельности;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации района устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития в районе;

- сохранение уникальности экосистемы района и его богатого историко-культурного наследия;

- ускорение интеграционных процессов со смежными района на базе создания совместных производственных кластеров и туристических маршрутов.

Территория муниципального района состоит из сельских поселений, являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Органы местного самоуправления поселений обладают полномочиями решать вопросы местного значения и правом осуществлять территориальное планирование посредством разработки генеральных планов сельских поселений. В связи с этим цель территориального планирования муниципального района не может формироваться в отрыве от целей территориального планирования сельских поселений. Поэтому развитие инфраструктуры обеспечит равные условия для конкурентного развития территорий сельских поселений, входящих в состав муниципального района.

Для реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

- Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития районной экономики (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциалов);

- Выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории муниципального района (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

- Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

- Выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения, исходя из научно обоснованных перспективных вариантов развития территории муниципального района, как комплексного объекта со своими уникальными природно-ресурсными возможностями;

- Определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

- Определение направлений реконструкции/развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

- законодательно утвердить предлагаемое территориальное зонирование территории района и режимы хозяйственной деятельности в каждой из выделенных зон;

- развивать агропромышленный комплекс на основе современных технологий, обратив особое внимание на создание современных предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;

- законодательно утвердить предлагаемую систему расселения с выделенными центрами и подцентрами и совершенствовать на этой основе систему обслуживания населения;

- сохранять/развивать систему особо охраняемых природных территорий района, как основу для экологического благополучия территории и развития экологического и других видов туризма;

- сохранять уникальные объекты культурного наследия и использовать их как базу для развития познавательного и паломнического туризма;

- развивать туристско-рекреационный потенциал территории;

- развивать и реконструировать транспортную и инженерную инфраструктуры.

Разработанная Схема территориального планирования является стратегией пространственного развития муниципального района, обеспечивающей принятие научно обоснованных решений по управлению развитием территории. Достижение устойчивого социально-экономического развития Буйского муниципального района будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами управления района через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

Важной задачей территориального планирования района является выявление ограничений комплексного развития, которые утверждаются в составе положений территориального планирования, не требуют обоснования и процедуры согласования.

Ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, гидрометеорологических станций, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия.

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в документации по планировке территории.

Важной обосновывающей схемой в составе Схемы территориального планирования является функциональное зонирование, которое разрабатывается с учетом сложившейся хозяйственной специализации территории, задач комплексного использования природно-ресурсного потенциала, сохранения окружающей среды и рационального природопользования.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Схемы - определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур регионального значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Схеме территориального планирования предложения по переводу земель или земельных участков из одной категорию в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

Одной из задач Схемы является оценка благоприятности территории для капитального строительства, которая проведена в работе по комплексу имеющихся ограничений и по инфраструктурной обеспеченности территории. При этом учтены особенности природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, наличие зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.

На основании вышеперечисленных особенностей в проекте Схемы определяются зоны размещения объектов капитального строительства, а в последующей градостроительной и архитектурно-строительной документации устанавливаются градостроительные и архитектурные параметры планируемых объектов.

Таким образом, Схема территориального планирования района становится важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Выработаны основные направления социально-экономического развития Буйского муниципального района:

Агропромышленный и пищевой комплекс

- Строительство и модернизация ферм по выращиванию крупного рогатого скота;

- Сохранение плодородия земель;

- Расширение площадей под выращивание кормовых и технических культур;

- Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности;

- Развитие центров технического обслуживания сельскохозяйственной техники;

- Интеграция перерабатывающих организаций с производителями сельскохозяйственной продукции

Лесопользование, лесозаготовка и лесопереработка

- Рациональное использование и восстановление леса;

- Формирование оптимальной структуры и состава лесного фонда;

- Расширение ассортимента и переориентация существующих производств на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции;

Дорожное хозяйство

- Улучшение сети автомобильных дорог;

- Устойчивое и безопасное функционирование транспорта;

- Привлечение грузо- и пассажирских потоков на территорию района;

- Устойчивое транспортное сообщение сельских населенных пунктов.

Туризм

- Формирование инфраструктуры для охотничьего и рыболовного туризма;

- Сохранение природной экосистемы и рациональное использование культурно-исторического наследия.

Энергетика

- Строительство, реконструкция и модернизация действующих электроподстанций и систем теплоснабжения;

- Строительство Центральной АЭС и сопутствующей инфраструктуры;

- Внедрение передовых технологий сжигания традиционных видов топлива;

- Стимулирование технического перевооружения энергопотребителей на основе энергосберегающих технологий;

- Создание локальных энергосистем в населенных пунктах при отсутствии или с потенциально неустойчивым централизованным энергоснабжением.

Жилищное строительство и ЖКХ

- Увеличение объемов жилищного строительства;

- Оказание государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов развития производства строительных материалов;

- Содействие развитию индивидуального жилищного строительства,

- Обеспечение инженерного обустройства территорий индивидуальной застройки;

- Техническое обследование инженерных и энергетических сетей.

Здравоохранение

- Обновление основных фондов учреждений здравоохранения;

- Развитие первичной медицины за счет высвобождения мощностей больниц вследствие перемещение части объемов медицинской помощи со стационарного на амбулаторный этап;

- Строительство амбулаторий в сельской местности вместе с жильем для медицинских кадров.

Профессиональное образование и занятость

- Обновление основных фондов учреждений образования;

- Формирование долгосрочного прогноза потребности организаций в трудовых ресурсах;

- Мониторинг трудоустройства выпускников для выявления их адаптационных возможностей к требованиям рынка труда.

Экологическая безопасность

- Повышение контроля за хозяйственной деятельностью;

- Внедрение экологически безопасных технологий;

- Совершенствование системы мониторинга окружающей среды;

- Реконструкция и строительство очистных сооружений;

- Реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению;

- Устройство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиями.

На основании комплексной оценки существующей специализации муниципальных образований, перспективного функционального зонирования и планировочной организации территории района выделены преимущественные направления развития сельских поселений, представленные в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Предложения по преимущественным направлениям развития сельских поселений Буйского района

| № | Наименование сельского поселения | Приоритетные направления развития |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барановское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК и с развитием пригородного хозяйства, а также овощеводство, охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление) |
| 2 | Боровское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК и с развитием пригородного хозяйства, охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление), развитие туристско-рекреационной деятельности, промышленное производство |
| 3 | Воскресенское | Промышленное производство (атомная электроэнергетика), разработка минерально-сырьевых ресурсов (месторождения кирпичных суглинков), развитие транспортной инфраструктуры, охрана природной и историко-культурной среды (памятники истории и архитектуры) |
| 4 | Гавриловское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК |
| 5 | Гагаринское | Лесное хозяйство (лесовосстановление и лесоэксплуатация) |
| 6 | Дорское | Сельское хозяйство мясомолочного направления, лесное хозяйство (лесоэксплуатация) |
| 7 | Дьяконовское | Лесное хозяйство, природоохранная деятельность, рекреация |
| 8 | Елегинское | Лесное хозяйство, природоохранная деятельность, рекреация, сельское хозяйство, разработка минерально-сырьевых ресурсов (освоение месторождения строительных песков) |
| 9 | Каплинское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК |
| 10 | Контеевское | Сельское хозяйство (мясомолочное животноводство) с развитием пригородного хозяйства, разработка минерально-сырьевых ресурсов (освоение месторождения строительных песков), жилищное строительство с развитием социальной и транспортной инфраструктуры |
| 11 | Корёжское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), рекреация (организация рекреационной зоны на территории водного объекта), лесное хозяйство (лесовосстановление), промышленное производство (производство древесных материалов), торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры; военный комплекс |
| 12 | Кренёвское | Сельское хозяйство мясомолочного направления, лесное хозяйство |
| 13 | Куриловское | Лесное хозяйство (лесовосстановление и лесоэксплуатация) |
| 14 | Ликургское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, охрана историко-культурной среды (памятники архитектуры), лесное хозяйство (лесовосстановление), |
| 15 | Лужковское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК |
| 16 | Пилятинское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, лесное хозяйство (лесоэксплуатация), промышленное производство (деревопереработка, производство строительных материалов) |
| 17 | Романцевское | Лесное и сельское хозяйство, сельское хозяйство мясомолочного направления |
| 18 | Талицкое | Лесное хозяйство (лесовосстановление и лесоэксплуатация) |
| 19 | Шушкодомское | Сельское хозяйство мясомолочного направления с развитием предприятий АПК, лесное хозяйство (лесоэксплуатация), промышленное производство (пищевая на основе переработки лесных пищевых продуктов), торговля |
| 20 | Городское поселение поселок Чистые Боры | Транспортный узел с транспортной обработкой грузов, промышленное производство (деревопереработка, производство строительных материалов), торговля с развитием социальной и транспортной инфраструктуры |

Разработанные мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| I. Предложения по изменению границ и преобразованию муниципальных образований |
| Барановское, Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Креневское, Курловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения | Изменение границ и преобразование сельских поселений (СП): Объединить между собой Боровское СП, Воскресенское СП, Гавриловское СП, Гагаринское СП, Дорское СП, Дьяконовское СП, Елегинское СП, Каплинское СП, Контеевское СП, Корежское СП, Кренёвское СП, Куриловское СП, Ликургское СП, Лужковское СП, Пилятинское СП, Романцевское СП, Талицкое СП, Шушкодомское СП с административным центром, определяемым в результате голосования в соответствии с существующим законодательством | I очередь |
| II. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |
| Все населенные пункты | Разработка охранных зон памятников истории и культуры | Расчетный срок |
| III. Размещение объектов в области капитального жилищного строительства |
| Креневское СП, д. Кренево | 1. Строительство 12-квартирного жилого дома | I очередь |
| Талицкое СП, п. Талица | 2. Строительство 6-квартирного дома для ветеранов | I очередь |
| IV. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области транспорта, путей сообщения, информатики и связи |
| 1. Строительство и реконструкцию районных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством на всём протяжении а/б типа покрытия) а/д Под. к н.п. Боково | I очередь |
| Барановское СП | Капитальный ремонт (с устройством на всём протяжении а/б типа покрытия) а/д Буй – ж.д. р-зд Махрово | I очередь |
| Корежское СП | Реконструкция (повышение категории с V на IV с устройством на всём протяжёнии асфальтобетонного покрытия) а/д Буй – Спас | I очередь |
| Дорское СП | Капитальный ремонт а/д Золотунино-Вахрушево – Казариново | I очередь |
| Боровское СП | Капитальный ремонт а/д Леоново – Боково – Тетерино | I очередь |
| Корежское СП | Капитальный ремонт (с устройством переходного типа покрытия) а/д Под. к М.Молочное | I очередь |
| Корежское СП | Капитальный ремонт (с устройством переходного типа покрытия) а/д Под к Васютино | I очередь |
| Корежское СП | Капитальный ремонт (с устройством переходного типа покрытия) а/д Под к р-зд Корега | I очередь |
| Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством асфальтобетонного покрытия) а/д Под. к Борок | I очередь |
| Лужковское СП | Капитальный ремонт моста ч/р Письма на а/д Лужок – Павловское – Фролово | I очередь |
| Воскресенское СП | Капитальный ремонт а/д Под. к Воскресенье – Мешково и моста ч/р Кега | I очередь |
| Контеевское СП | Капитальный ремонт моста ч/р Сендега на а/д Под. к н.п. Яковлевское | I очередь |
| Дорское СП | Капитальный ремонт моста ч/р Удгода на а/д Под. к н.п. Вахрушево | I очередь |
| Шушкодомское СП | Капитальный ремонт моста ч/р Корега на а/д Обиженово – Заламаево | I очередь |
| Талицкое СП | Капитальный ремонт моста ч/р Колонда в п.Талица | I очередь |
| Дьяконовское СП Куриловское СП Шушкодомское СП Кренёвское СП Воскресенское СП | Капитальный ремонт с устройством на всём протяжении а/б покрытия а/д Буй - Дьяконово | Расчётный срок |
| Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством переходного типа покрытия) а/д Под. к Мизрино - Чумсаново | Расчётный срок |
| Боровское СП | Капитальный ремонт а/д Под. к Конищево – Холм | Расчётный срок |
| Боровское СП | Капитальный ремонт а/д Борок – Дубровки – Мизрино | Расчётный срок |
| Боровское СП Барановское СП Корежское СП | реконструкция (повышение категории с IV на III на протяжении дороги по территории поселения) а/д Кострома – Сусанино - Буй | Расчётный срок |
| Барановское СП | Капитальный ремонт (с устройством асфальтобетонного покрытия) а/д Галич-Орехово-Буй | Расчётный срок |
| Барановское СП Романцевское СП Талицкое СП | Капитальный ремонт (с устройством асфальтобетонного покрытия) а/д Глобеново-Талица | Расчётный срок |
| Дорское СП Контеевское СП Воскресенское СП Барановское СП | Строительство а/д Северо-Запад – Урал II технической категории | Расчётный срок |
| Шушкодомское СП | Строительство а/д Грязовец (Вологодская область) – Шушкодом | Расчётный срок |
| Дьяконовское СП | Строительство а/д Сидорово (Вологодская область) – Дьяконово-Буй | Расчётный срок |
| Дьяконовское СП | Строительство а/д Печенга – гр.Солигаличского района (IV категория) | Расчётный срок |
| Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством переходного типа покрытия) а/д Борок – Холм | Расчётный срок |
| Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством асфальтобетонного покрытия) а/д Под.к Ильино | Расчётный срок |
| Каплинское СП Гавриловское СП Лужковское СП Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством асфальтобетонного покрытия) а/д Буй-Куребрино | Расчётный срок |
| Гагаринское СП Контеевское СП | Капитальный ремонт а/д Ванево - Гагарино | Расчётный срок |
| Елегинское СП Пилятинское СП Ликургское СП Барановское СП | Капитальный ремонт а/д Буй - Елегино | Расчётный срок |
| Боровское СП | Капитальный ремонт (с устройством переходного типа покрытия) а/д Под. к Царёво | Перспектива |
| 2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, АГЗС, СТО) |
| Барановское СП, д.Бараново | Строительство СТО на 2 поста | Расчётный срок |
| Боровское СП, с.Борок | Строительство СТО на 2 поста | Расчётный срок |
| Воскресенское СП, д.Игумново | Строительство СТО на 1 пост | Расчётный срок |
| Контеевское СП, с.Контеево | Строительство СТО на 1 пост | Расчётный срок |
| Шушкодомское СП, с.Шушкодом | Строительство СТО на 1 пост | Расчётный срок |
| Талицкое СП, п.Талица | Строительство СТО на 1 пост | Расчётный срок |
| 3. Предложения по развитию систем информатизации и связи |
| Барановское, Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Креневское, Курловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения | 1. Устройство пункта коллективного доступа в интернет в отделении почтовой связи | I очередь |
|  | 2. Реконструкция существующих АТС (с переводом на цифровые технологии) и линий связи | I очередь |
|  | 3. Создание высокоскоростной мультимедийной сети | Перспектива |
|  | 4. Установка таксофонов | I очередь |
| V. Размещение планируемых линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения, водообеспечения, водоотведения, теплоснабжения) |
| 1. Предложения по развитию систем водоснабжения |
| Барановское СП | Строительство станций водоподготовки на артезианских скважинах. Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1,5км в д. Бараново, протяженностью 0,5 км в д. Чадово | I очередь |
| Боровское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 8 км, строительство станций обезжелезнения подземных вод на скважинах в с. Борок, д. Ильино | I очередь |
| Боровское СП | Бурение артезианской скважины в с. Борок | Расчетный срок |
| Воскресенское СП | Строительство станции водоподготовки подземных вод на артезианской скважине в д. Игумново, замена ветхих водопроводных сетей в с. Воскресенье 0,4 км, протяженностью 2,1 км в д. Добрецово, 1,5 км в д. Игумново | I очередь |
| Гавриловское СП | Строительство станции обезжелезнения подземных вод в д. Гавриловское, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,5 км в д. Гавриловское, протяженностью 1,3 км в с. Б.Дор | I очередь |
| Гавриловское СП | Бурение артезианское скважины в с. Большой Дор | Расчетный срок |
| Дорское СП | Реконструкция водоснабжения с. Дор, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,3 км ж.д. станции Казариново | I очередь |
| Дорское СП | Бурение артезианской скважины в с. Дор | Расчетный срок |
| Дьяконовское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 2 км в д. Дъяконово | I очередь |
| Елегинское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1,5 км в д. Елегино | I очередь |
| Елегинское СП | Бурение артезианской скважины в д. Елегино | Расчетный срок |
| Контеевское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1,8 км в д. Глебовское | I очередь |
| Корёжское СП | Строительство станций водоподготовки на артезианских скважинах в п. Корёга, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,7 км в п. Корёга | I очередь |
| Креневское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 3 км в д. Кренево | I очередь |
| Куриловское СП | Строительство артезианской скважины | Расчетный срок |
| Каплинское СП | Строительство артезианской скважины | Расчетный срок |
| Ликургское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 4 км в с. Ликурга | I очередь |
| Ликургское СП | Бурение артезианской скважины в с. Ликурга | Расчетный срок |
| Лужковское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1,6 км в с. Лужок | I очередь |
| Пилятинское СП | Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1,5 км в с. Пилятино, 2 км в д. Башмаково | I очередь |
| Романцевское СП | Реконструкция водоснабжения с. Романцево, протяженностью 0,18 км в д. М. Федорково | I очередь |
| Талицкое СП | Строительство станций водоподготовки на артезианских скважинах, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 2 км в п. Талица | I очередь |
| Шушкодомское СП | Строительство станции обезжелезнения подземных вод в с. Шушкодом, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 6 км в с. Шушкодом, протяженностью 0,3 км на ж.д. ст. Шушкодом | I очередь |
| г.п. Чистые Боры | Реконструкция водоочистных сооружений поверхностных водозаборов, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 5 км | I очередь |
| г.п. Чистые Боры | Строительство артезианской скважины АБК | I очередь |
| 2. Предложения по развитию систем водоотведения |
| Барановское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 1,0 км в д. Бараново, протяженностью 2,0 км в д. Афонино. Строительство очистных сооружений в д. Бараново, д. Афонино | I очередь |
| Боровское СП | Строительство канализационных сетей | Расчетный срок |
| Гавриловское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 0,3 км, строительство очистных сооружений в д. Большой Дор | I очередь |
| Елегинское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 0,8 км, строительство новых очистных сооружений в д. Елегино | I очередь |
| Креневское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 0,6 км, реконструкция очистных сооружений в д. Кренево | I очередь |
| Ликургское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 2,3 км, реконструкция очистных сооружений в с. Ликурга | I очередь |
| Лужковское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 2,0 км, ремонт очистных сооружений в с. Лужок | I очередь |
| Романцевское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 0,5 км, строительство очистных сооружений в с. Романцево | I очередь |
| Шушкодомское СП | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 0,6 км, строительство новых очистных сооружений в с. Шушкодом | I очередь |
| Г.п. Чистные Боры | Замена ветхих канализационных сетей протяженностью 3 км, строительство очистных сооружений | I очередь |
| Барановское, Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Креневское, Курловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения, г.п. Чистые Боры | Строительство и развитие системы канализации и очистных сооружений | Расчетный срок |
| 3. Предложения по развитию систем электроснабжения |
| Барановское, Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Креневское, Курловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения, г.п. Чистые Боры | 1. Проведения ряда мероприятий по реконструкции электросетевых объектов: - замена трансформаторов на более мощные, - замена масляных выключателей на вакуумные выключатели, - замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели, - реконструкция РПН трансформаторов и т.д. - замена опор и проводов на ВЛЭП 0,4–10, 35-110 кВ, - замена трансформаторов на ТП и РТП 6-10/0,4 кВ. | Расчетный срок |
| Барановское, Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Креневское, Курловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения, г.п. Чистые Боры | 2. Проведение мероприятий по совершенствованию распределительного электросетевого комплекса района, в том числе: - проведение технического аудита и диагностики технического состояния сетевых объектов; - разработка Схемы развития распределительных электрических сетей напряжением 110-35 кВ, напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ с учетом планов развития генерирующих источников региона; - разработка и реализация Программы нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетей с использованием новых технических решений и технологий. | Перспектива |
| 11 км трассы Буй-Кострома | 3. Строительство новой ПС 110/10 кВ | Расчетный срок |
| Корёжское сельское поселение | 4. Строительство новой ПС 110/10 кВ | Расчетный срок |
| 4. Размещение планируемых линейных объектов районного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |
| Ликургское СП Елегинское СП | 1. Строительство межпоселкового газопровода Ликурга – Коныгино – Елегино | I очередь |
| Боровское СП Лужковское СП Гавриловское СП Каплицкое СП | 2. Борок – Лужок – Большой Дор – Семейкино – Куребрино | I очередь |
| Боровское СП | 3. Газификация п.п.Боково, Починок, Тетерино, Ильино | I очередь |
| 5. Предложения по развитию системы теплоснабжения |
| г.п. Чистые Боры | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 5,35 км, строительство газовой котельной | I очередь |
| Барановское СП | Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 0,35 км в д. Бараново | I очередь |
| Боровское СП | Реконструкция и перевод 3 котельных (д/сад, адм., дома для ветеранов) на газ в с. Борок, перевод на индивидуальное теплоснабжение здания библиотеки по ул. Центральная в с. Борок, мастерских и спортзала, д № 5, здания ДК, д. 47, Фельдшерско-акушерского пункта, д. 41, кв. 2, здания школы, д. 13 в д. Ильино | I очередь |
| Воскресенское СП | Реконструкция и перевод котельной в с. Воскресенье на газ, развитие системы теплоснабжения в с. Воскресенье, д. Игумново, д. Добрецово | I очередь |
| Гавриловское СП | Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 0,2 км в с. Большой Дор, реконструкция и перевод котельной на газ в с. Большой Дор | Расчетный срок |
| Дорское СП | Перевод 4-х котельных на газ в с. Дор | I очередь |
| Елегинское СП | Реконструкция и перевод котельной в д. Елегино на газ | Расчетный срок |
| Контеевское СП | Перевод 2-х котельных в с. Контеево на газ | I очередь |
| Корёжское СП | Реконструкция и перевод 3-х котельных в п. Корёга на газ, развитие системы теплоснабжения п. Корёга | I очередь |
| Ликургское СП | Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 0,3 км в с. Ликурга | I очередь |
| Талицкое СП | Перевод 2-х котельных в п. Талица на газ, перевод на индивидуальное теплоснабжение здания детского сада ул. Некрасова д. 21, больницы ул. Больничная д. 12 в п. Талица | I очередь |
| Шушкодомское СП | Реконструкция и перевод двух котельных в с. Шушкодом на газ, реконструкция теплотрассы, перевод на индивидуальное теплоснабжение школы в с. Шушкодом | I очередь |
| Лужковское СП | Реконструкция и перевод котельной на газ в с. Лужок | Расчетный срок |
| Креневское СП | Реконструкция котельной с переводом на газ в д. Кренево, строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения школы и детского сада в д. Кренево | Расчетный срок |
| VI. Размещение планируемых объектов капитального строительства в области: промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и рекреации, социальной инфраструктуры |
| 1. Промышленность, материально-техническое снабжение, коммунальное хозяйство |
| Воскресенское СП | Строительство Костромской атомной электростанции | Расчетный срок |
| Воскресенское СП | Строительство кирпичного завода | Расчетный срок |
| Корёжское СП | Строительство завода по производству фанеры и плит ОСБ | I очередь |
| Боровское СП | Строительство завода по производству древесных материалов | I очередь |
| Лужковское СП, с.Лужок | 5. Строительство мини-завода по производству цемента и сухих строительных смесей, строительных блоков | Расчетный срок |
| Барановское СП, д.Колодино | 6. Строительство цеха по производству керамической посуды и тары | Расчетный срок |
| Воскресенское СП, с.Игумново | 7. Строительство цеха по производству сырья для парфюмерии и косметики на основе продуктов собирательства и отходов лесозаготовок – древесной зелени | Перспектива |
| д.Высоково | 5. Строительство завода по производству питьевой и минеральной воды | Перспектива |
| 2. Агропромышленный комплекс |
| Дорское СП | 1. Строительство фермы КРС на 300 голов | I очередь |
| Шушкодомское СП | 2. Строительство свиноводческий комплекса на 50 тысяч голов | I очередь |
| Дорское СП, с. Большой Дор | 3. Строительство фермы на 400 голов | Перспектива |
| Каплинское СП, д. Каплино | 4. Строительство фермы на 200 голов | Расчетный срок |
| 3. Социальная инфраструктура |
| 3.1. Объекты образования |
| Боровское СП, с.Борок | 1.Строительство общеобразовательной школы на 150 мест | I очередь |
| Боровское СП, с.Борок | 2.Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 30 мест | Расчетный срок |
| г.п.п. Чистые Боры | 3.Строительство детской школы искусств на 75 мест | Расчетный срок |
| Талицкое СП, п.Талица | 4.Строительство средней общеобразовательной школы на 108 мест | Расчетный срок |
| Елегинское СП, д.Елегино | 5. Реконструкция средней общеобразовательной школы | I очередь |
| 3.2. Объекты здравоохранения |
| Гавриловское СП, д. Большой Дор Шушкодомское СП,с. Шушкодом Талицкое СП, п. Талица Ликургское СП, с. Ликурга | 1.Реконструкция и ремонт участковых больниц и амбулаторий с увеличением общего количества койко-мест до 62 | Расчетный срок |
| Боровское СП, с. Борок Креневское СП, д.Кренево Дорское, с. Дор Контеевское СП, с. Контеево Корежское СП, п. Корега Барановское СП, д. Бараново | 2.Реконструкция и ремонт ФАПов: Боровского, Креневского, Дорского, Контеевского, Корежского, Барановского | Расчетный срок |
| 3.3. Спортивные объекты |
| Все крупные населенные пункты района | Строительство комплексных открытых спортивных площадок и плоскостных спортивных сооружений | Расчетный срок |
| Корежское СП, п. Корега | Строительство открытого стадиона | I очередь |
| Боровское СП, с.Борок | Строительство открытого стадиона | I очередь |
| Барановское СП дд. Афонино и Бараново | Строительство открытого стадиона | I очередь |
| г.п.п. Чистые Боры | Строительство открытой хоккейной площадки | I очередь |
| г.п.п. Чистые Боры | Строительство спортивного зала площадью 540 кв.м | Расчетный срок |
| 3.4. Объекты культурно-просветительского назначения |
| Талицкое СП, п. Талица | 1.Строительство ДК на 180 мест | Расчетный срок |
| г.п.п. Чистые Боры | 2.Строительство ЦК на 400 мест | I очередь |
| Корежское СП, п. Корега | 3. Реконструкция ДК с увеличением количества мест до 220 | I очередь |
| Ильинское СП, д. Ильино | 4. Реконструкция ДК с увеличением количества мест до 50 | Расчетный срок |
| Куребринское СП, д. Куребрино | 5. Реконструкция общественного центра с размещением клуба на 100 мест и библиотеки | Расчетный срок |
| Креневское СП, д. Кренево | 6. Строительство общественного центра с размещением дома культуры на 100 мест и библиотеки в | I очередь |
| 4. Туристско-рекреационная деятельность |
| Барановское СП, с. Махрово | 1. Организация туристской базы для рыболовов | Расчетный срок |
| Боровское СП, с. Борок | 2. Строительство базы отдыха | Расчетный срок |
| Корежское СП | 3. Благоустройство территории минеральных источников Солонина и Высоковский | I очередь |
|  | 4. Строительство туристской базы для рыболовов возле оз.Святое | Расчетный срок |
| Боровское СП, с. Борок | 5. Строительство туристской базы для рыболовов | Расчетный срок |
| 5. Водное хозяйство и охрана окружающей среды |
| Барановское СП | 1. Строительство полигона ТБО | I очередь |
| Воскресенское СП | 2. Реконструкция очистных сооружений | I очередь |
| VII. Предложения по ГО и ЧС |
| Барановское, Боровское, Воскресенское, Гавриловское, Гагаринское, Дорское, Дьяконовское, Елегинское, Каплинское, Контеевское, Корёжское, Креневское, Курловское, Ликургское, Лужковское, Пилятинское, Романцевское, Талицкое, Шушкодомское сельские поселения | 1. Проведение инвентаризации защитных сооружений | I очередь |
|  | 2. Накопление фонда защитных сооружений | Перспектива |
|  | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | Расчетный срок |
|  | Создание в целях пожаротушения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, противопожарных водоемов | Расчетный срок |
|  | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Расчетный срок |
|  | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в иные планы, схемы и программы развития территорий поселений | Расчетный срок |
|  | Оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | Расчетный срок |
|  | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях | Расчетный срок |
|  | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов | Расчетный срок |
| Гагаринское СП д.Гагарино | Строительство двух пожарных водоемов | I очередь |
| Ликургское СП, д.Ликурга | Строительство пожарного водоема | I очередь |
| Пилятинское СП д.Пилятино | Строительство пожарного водоема | I очередь |